## Slide 1
Korozija i postupci zaštite metala

## Slide 2
Hrđanje je korozija čelika. Hrđanje ne ostaje samo na površini već prodire duboko u unutrašnjost sve dok potpuno ne "izgrize" čelik.
Oksidacija je kemijsko spajanje atoma s kisikom.
Korozija je štetno trošenje metala uslijed kemijskog djelovanja okoliša, a dolazi uslijed oksidacije.
Obojeni metali uglavnom su otporni na koroziju jer se na njihovoj površini pojavi patina koja ih štiti od daljnje korozije.

## Slide 3
Zaštita od korozije
metalnim prevlakama
oksidnim prevlakama
nemetalnim prevlakama

## Slide 4
Metalne prevlake
Metalna prevlaka je najbolji postupak zaštite od korozije (cink, kositar, krom, nikal, bakar, olovo, zlato, srebro, platina), a može se izvesti postupcima:
uranjanjem u rastaljeni metal
prskanjem rastaljenim metalom
galvanizacijom

## Slide 5
Oksidne prevlake
Najpoznatija oksidna prevlaka je minij (olovni oksid i laneno ulje). Nanosi se kao temeljna “boja”, a preko nje se nanosi trajna lak boja.
Postupak zaštite oksidnom prevlakom:
skidanje hrđe čeličnom četkom i brusnim papirom
nanošenje minija kistom
nanošenje trajne boje

## Slide 6
Nemetalne prevlake
Najjednostavnija zaštita od korozije je zaštita nemetalnim prevlakama (mast, nafta, ulje).

## Slide 7: Domaći rad:
U bilježnicu odgovori na pitanja koja se nalaze na kraju lekcije.
Riješi radni list T7